J-1500圆二色谱仪简单操作规程

1，打开氮气，

2，打开主机电源

3,  打开水循环，PTC电源开关

4，打开电脑主机

4.1 双击“spectra manager”图标，进入操作界面，见图1

4.2双击J-1500目录下“spectra manager”，如联机成功见图2

4.3 按手型图标进入参数设置，在“General”界面下，设置通道数﹑起始及结束波长﹑扫描方式﹑扫描速度﹑灵敏度及光谱带宽，见图3

4.4按手型图标进入参数设置，在“Data”界面下，在“Send to analysis”目录下选择“Send data to Spectra Analysis”，完成测试后将数据自动发送到“spectra analysis”目录，进行数据分析处理。

5. 点击B测试基线

6.点击S测试样品

7 “spectra  mamager”分析图谱软件界面

7.1“open”打开图谱，进行谱图分析

8. 关机过程

8.1 关闭软件

8.2 关闭水循环和PTC电源开关

8.3 关闭J-815主机电源

8.4 关闭氮气